## Slide 1: RADIAÇÕES IONIZANTES
RADIAÇÕES
IONIZANTES
<number>

## Slide 2: RADIAÇÕES IONIZANTES
Símbolo de
Radiação
<number>

## Slide 3: RADIAÇÕES IONIZANTES
BASE LEGAL:
Lei 6514, de 22/12/1977
Portaria 3214, de 08/06/1978
NR 15, Anexo num. 05 - Limites de Tolerância para Radiações Ionizantes
Norma CNEN -NE-3.01 - Diretrizes Básicas de Radioproteção
Resolução CNEN 12/88
<number>

## Slide 4: RADIAÇÕES IONIZANTES
Perigo:
O organismo humano não possui mecanismo sensorial que permita detectar as radiações ionizantes.
Não havendo percepção, o trabalhador não poderá evitar a exposição às radiações.
<number>

## Slide 5: RADIAÇÕES IONIZANTES
Considerações importantes:
poderia se esperar que existisse um limite mínimo de radiação que não prejudicasse os organismos vivos.
Há danos somáticos reversíveis, porém os danos genéticos são cumulativos e irreversíveis.
A tendência é admitir que não há limite mínimo de exposição e procurar reduzir, de toda forma possível, a exposição à radiação
<number>

## Slide 6: RADIAÇÕES IONIZANTES
Princípios que devem ser aplicados para prevenir ou controlar a exposição às radiações:
Remover a fonte de radiação
Ter a fonte sobre controle (*)
Proteger aquele que trabalha com a fonte
Conhecer a fonte utilizada (tipo, etc.)
(*) Isto implica em ter conhecimentos de física e biologia
<number>

## Slide 7: RADIAÇÕES IONIZANTES
“RADIOATIVIDADE É A CAPACIDADE QUE CERTOS
ÁTOMOS POSSUEM DE EMITIR RADIAÇÕES
ELETROMAGNÉTICAS OU PARTÍCULAS DE SEUS
NÚCLEOS INSTÁVEIS ATÉ QUE ADQUIRAM
ESTABILIDADE.
A EMISSÃO DE PARTÍCULAS FAZ COM QUE O
ÁTOMO RADIOATIVO DE DETERMINADO
ELEMENTO QUÍMICO SE TRASNFORME NUM
ÁTOMO DE OUTRO ELEMENTO QUÍMICO
DIFERENTE”.
<number>

## Slide 8: RADIAÇÕES IONIZANTES
RADIOATIVIDADE - TIPOS DE RADIAÇÃO
Fenômenos radioativos
Origem: Descoberta dos Raios X por Roentgem em 1895
não eram desviados por campo eletromagnético
impressionavam chapa fotográfica
tornavam fluorescente vidro com sulfato de zinco, willemite ou tungstato de cálcio
Roentgen achou que eram as paredes de vidro que apresentavam radiação
<number>

## Slide 9: RADIAÇÕES IONIZANTES
Becquerel (1896)
Trabalhou com sal de urânio (sulfato duplo de urânio), envolvido em papel preto, colocado sobre chapa fotográfica, com lâmina de prata entre um e outro, viu que a imagem da lâmina ficava impressa na chapa.
Concluiu que o urânio emitia uma radiação penetrante.
<number>

## Slide 10: RADIAÇÕES IONIZANTES
Henry Becquerel
<number>

## Slide 11: RADIAÇÕES IONIZANTES
Pierre e Marie Curie
Identificaram o Polônio e o radium, que emitiam radiações penetrantes
Deram o nome de radioatividade ao fenômeno
Verificaram que a emissão de radiação era característica do elemento e não dependia de condições químicas e físicas.
<number>

## Slide 12: RADIAÇÕES IONIZANTES
Marie Curie
<number>

## Slide 13: RADIAÇÕES IONIZANTES
Rutherford e Seddy
Formularam as seguintes hipóteses:
a) Os elementos radioativos sofrem radiações expontâneas de uma espécie química para outra
b) As radiações emitidas se verificam ao mesmo tempo em que ocorrem as transformações
c) O processo radioativo é uma alteração de caráter sub-atômico, tendo lugar no íntimo do átomo
<number>

## Slide 14: RADIAÇOES IONIZANTES
Rutherford
<number>

## Slide 15: RADIAÇÕES IONIZANTES
Não se conhecia ainda a existência dos núcleos atômicos
Hoje sabe-se que os elementos radioativos apresentam um núcleo instável. Desintegram-se transformam-se em outros, emitindo radiações penetrantes
O elemento resultante, filho ou produto, pode também ser radioativo, e sofrer nova desintegração.
<number>

## Slide 16: RADIAÇÕES IONIZANTES
Todos os elementos de número atômico (número de prótons no núcleo) maior que 82 (chumbo), apresentam núcleo pesado, que causa instabilidade, logo são elementos radioativos naturais.
Alguns elementos mais leves têm isótopos radioativos encontrados na natureza:
40 87 115 147 176
K Rb In Sm Lu , etc.
<number>

## Slide 17: RADIAÇÕES IONIZANTES
Ocorrência:
Natural
238 40
Urânio, Potássio , etc.
<number>

## Slide 18: RADIAÇÕES IONIZANTES
Artificial: Produzidos por tecnologia desenvolvida pelo homem
131 90 198 60
Raios X, Iodo , Estrôncio , Ouro , Cobalto ,
192 182
Irídio , Tantalio , etc.
<number>

## Slide 19: RADIAÇÕES IONIZANTES
Lembrete:
Isótopos: mesmo número atômico, número de massa diferente. (número de prótons sempre igual, varia o número de nêutrons).
Isótono: mesmo número de neutrons, número de massa diferente. (varia o número de prótons)
Isóbaro: mesmo número de massa, número atômico diferente
Número atômico: número de prótons = número de elétrons
Número de massa: número de prótons + número de neutrons
<number>

## Slide 20: RADIAÇÕES IONIZANTES
A atividade das substâncias radioativas é causada por três tipos de radiações:
1) Radiação gama () - de natureza eletromagnética
2) Radiação alfa () - de natureza corpuscular (+)
3) Radiação beta () - de natureza corpuscular (-)
<number>

## Slide 21: RADIAÇÕES IONIZANTES
Raios Alfa (  ) (+) Carga Positiva
Natureza corpuscular
Devido a isso, são desviados por campos elétricos e magnéticos
Rutherford comprovou que são constituídos de 2 prótons e 2 neutrons fortemente ligados (núcleo de Hélio)
Massa: 4 vezes > massa do núcleo do Hidrogênio
Velocidade das partículas alfa: 20000 km/s
<number>

## Slide 22: RADIAÇÕES IONIZANTES
Poder de penetração: pequeno. São detidos pela pele, folha de papel ou 7 cm de ar
Poder ionizante elevado. Por onde passam capturam elétrons, transformando-se em átomos de Hélio
Alguns núcleos radioativos que emitem partículas alfa também emitem raios gama de frequências definidas.
Esses raios gama são emitidos pelos núcleos produto, que após emissão de partículas alfa, ficam em estado excitado.
<number>

## Slide 23: RADIAÇÕES IONIZANTES
1a Lei da Radioatividade (Lei de Soddy)
“Quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de duas unidades e seu número de massa diminui de quatro unidades”
<number>

## Slide 24: RADIAÇÕES IONIZANTES
Raios Beta (  ) Carga negativa (-)
Partículas com carga elétrica negativa e massa desprezível
neutron = próton + elétron + neutrino
Os prótons permanecem no núcleo e os elétrons e neutrinos são atirados fora dele.
Velocidade média: 95% da velocidade da luz
Poder de penetração: 50 a 100 vezes mais penetrantes que as partícula alfa. São detidas por 1 cm de alumínio (Al) ou 2 mm de chumbo (Pb) Podem penetrar até 2 cm no tecido do corpo humano.
<number>

## Slide 25: RADIAÇÕES IONIZANTES
2a Lei da Radioatividade:
“Quando um núcleo emite uma partícula Beta, seu número atômico aumenta de uma unidade e seu número de massa não se altera”
<number>

## Slide 26: RADIAÇÕES IONIZANTES
Raios Gama (  )
São de natureza eletromagnética. Não são desviados por campos elétricos ou magnéticos.
Velocidade = igual à da luz (300.000 km/s)
Poder de penetração alto. São mais penetrantes que os raios X. São detidas por 5 cm de chumbo.
<number>

## Slide 27: RADIAÇÕES IONIZANTES
Sem carga elétrica nem massa.
Danos à saúde: Muito grande. Podem atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis.
<number>

## Slide 28: RADIAÇÕES IONIZANTES
Poder de penetração:
Relação de ionização: 1:100:10.000
poder de ionização
  
poder de penetração
<number>

## Slide 29: RADIAÇÕES IONIZANTES
INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA
Toda vez que a radiação atravessa a matéria, interage com ela.
Ocorre:
- perda de energia por parte da radiação
- ionização ou excitação da matéria
- há transferência de energia para a matéria
- à medida que a radiação atravessa a matéria,
sua energia vai diminuindo.
<number>

## Slide 30: RADIAÇÕES IONIZANTES
UNIDADES DE RADIAÇÃO
Deve-se estabelecer unidades de grandeza
ROENTGEN: Não é unidade de absorção, ionização, radiação
O Roentgen nos dá o efeito da radiação em 1 cm3 de ar
ROENTGEN: Unidade que define a dose de exposição à radiação, expressando a quantidade de pares iônicos formados em 1 cm3 cúbico de ar em condições normais.
1 Roentgen = 1,61.1012 pares ionicos por cm cúbico de ar
<number>

## Slide 31: RADIAÇÕES IONIZANTES
RAD (dose de radiação absorvida)
1 RAD = 100 erg por grama de qualquer tecido
REM (Roentgen Equivalent Man)
“Dose de qualquer radiação ionizante que, liberada no homem, é biologicamente equivalente à dose de 1 RAD de Raios X ou gama”
Os efeitos biológicos dependem do tipo e da qualidade da radiação.
<number>

## Slide 32: RADIAÇÕES IONIZANTES
RBE (Eficácia Biológica Relativa)
Dada em relação aos raios X de 250 KV
(Raios X = para sua produção é necessário:
- um gerador de elétrons (fio de tungstênio aquecido)
- um acelerador de elétrons
- um alvo ou anteparo (para deter os elétrons)
<number>

## Slide 33: RADIAÇÕES IONIZANTES
EFEITOS DAS RADIAÇÕES
1) Efeitos elétricos: o ar atmosférico e gases são ionizados pelas radiações, tornando-se condutores de eletricidade. O aparelho usado para detectar a presença de radiação e medir sua intensidade é o Contador Geiger
2) Fosforescência: Certas substâncias, como o sulfeto de zinco, tornam-se fosforescentes na presença de radiação ionizante. Usa-se para confeccionar mostradores de relógios, etc.
<number>

## Slide 34: RADIAÇÕES IONIZANTES
3) Efeitos biológicos:
- somáticos: Agudos (ver livro Fundacentro)
Crônicos (depois de longo período de exposição, podem causas catarata, anemia, leucemia, câncer de tireóide ou de pele, etc.)
- genéticos:
. De fontes externas
. De fontes internas
<number>

## Slide 35: RADIAÇÕES IONIZANTES
Mutações ocorridas nos cromossomos ou genes das células germinativas. A probabilidade de ocorrência de problemas é função da dose acumulada nas gônadas masculina e feminina.
Ex.. de efeitos: aniridia (ausência de íris no olho), surdo-mudez, cataratas.
4) Efeitos químicos: radioisótopos têm sido usados para estabelecer mecanismos de reações nos organismos vivos, como o C14. Radioisótopos sensibilizam filmes fotográficos.
<number>

## Slide 36: RADIAÇÕES IONIZANTES
LIMITES DE TOLERÂNCIA
Máximo permissível = 5 REM em 12 meses
A dose máxima acumulada na vida não poderá ser superior à expressa pela fórmula:
D = doses em REM
N = idade do trabalhador
<number>
D= 5(n - 18)

## Slide 37: RADIAÇÕES IONIZANTES
- Num trimestre a dose máxima permissível é de 3 REM, desde que nos últimos 12 meses não tenha sido superior a 5 REM
- A dose no abdome de mulheres com idade de procriação não deve exceder a 1,3 REM por trimestre.
- A dose acumulada no feto de mulher grávida não poderá exceder a 1 REM
<number>

## Slide 38: RADIAÇÕES IONIZANTES
Consultar tabela 11 do livro Riscos Físicos (pag. 61)
Outras Restrições:
Exposição da Tireóide em crianças menores de 16 anos é limitada a 1,5 rem por ano
A dose genética da população como um todo não pode ser maior do que 5 rem em 30 anos
<number>

## Slide 39: RADIAÇÕES IONIZANTES
AVALIAÇÃO
Deve-se levar em conta:
Objetivos da avaliação
Tipo de Radiação
Condições de Exposição, etc.
Há dois tipos principais de aparelhos:
1) Detetores de campo ou inspeção
2) Detetores pessoais
<number>

## Slide 40: RADIAÇÕES IONIZANTES
1) Dosímetros de Campo ou inspeção
Detectam e quantificam radiações no ambiente de trabalho ou em materiais que tenham sido contaminados
a) Detetores de câmara de gás - baseiam-se na captura de íons formados pelas radiações ionizantes de um gás. Ex. Câmaras de ionização (alfa e beta) e detetores Geiger Muller (alta sensibilidade)
<number>

## Slide 41: RADIAÇÕES IONIZANTES
b) Detetores de cintilação: Baseiam-se na transferência de energia da radiação a uma substância, que a emite novamente na forma de radiação visível ou próxima do visível.
Usados para medir raios gama, podendo também medir alfa e beta.
<number>

## Slide 42: RADIAÇÕES IONIZANTES
2) Detetores pessoais
São usados pelo indivíduo
a) Dosímetro de bolso - O deslocamento do filamento é proporcional à dose de radiação recebida, e através de uma escala graduada, é feita a leitura
b) Dosímetros de filme - baseiam-se nas propriedades das radiações de poder alterar a tonalidade de filmes fotográficos.
<number>

## Slide 43: RADIAÇÕES IONIZANTES
CONTROLE
1) Radiação Externa
- distância
- blindagem
- tempo de exposição
Nota: ver págs. 64 e 65 apostila Fundacentro
<number>

## Slide 44: RADIAÇÕES IONIZANTES
2) Radiação Interna
- Evitar a introdução de material no organismo por qualquer via de penetração
- Tendo sido um material absorvido pelo organismo, pouco ou nada pode ser feito para eliminá-lo da região onde se depositou.
<number>

## Slide 45: RADIAÇÕES IONIZANTES
É importante considerar:
Técnicas de operação
Equipamentos
Equipamentos de Proteção individual
Controle médico
Limpeza
Educação e treinamento
<number>

## Slide 46: RADIAÇÕES IONIZANTES
Procedimento de operação
Recebimento e abertura de volumes com material radioativo
Demarcação e sinalização da área radiográfica
Instruções de operação para dispositivos de exposições radiográficas
Verificação do nível de radiação
Monitores pessoais
<number>

## Slide 47: RADIAÇÕES IONIZANTES
Procedimentos de emergência
Danos às câmaras e dispositivos de exposição
Situações de emergência na obra
Perda ou roubo da fonte
Exposição excessiva do pessoal à radiação
Acidentes com veículos
<number>