## Slide 1: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA CHECK-LIST

## Slide 2: DEFINIÇÃO
Observar no ambiente laboral situações que põem em risco a saúde e integridade física => lista de verificações (chek list), para manutenção das condições ambientais favoráveis ao homem na execução da tarefa

## Slide 3: OBJETIVO
Identificar no ambiente de trabalho situações de risco.
Conhecer as modalidades de inspeções de segurança.
Propor melhorias no ambiente de trabalho mediante as situações de risco identificadas.

## Slide 4: Tipos de inspeção
Inspeções de rotina - arrumações perigosas, defeitos em equipamento, atitudes perigosas dos operários.
Inspeções periódicas - desgastes de peças, esforços e agressões em máquinas, móveiS, EPI
Inspeções especiais - como a inspeção de uma caldeira ou a determinação da presença de riscos ambientais em determinado processo, há necessidade de contratação de técnicos especializados.
Inspeções oficiais – MTE, MINISTERIO PÚBLICO.

## Slide 5: Responsáveis pelas inspeções de segurança
OPERADORES/COLABORADORES
SUPERVISORES E/OU ENCARREGADOS
ENGENHEIROS
DIRETORIA
SESMT

## Slide 6: O que inspecionar?
DOCUMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
EPI
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
MAQUINAS DE PRODUÇÃO
CANTEIROS E AREAS DE VIVENCIAS
INSTALAÇÕES ELETRICAS
SETORES ESPECÍFICOS(CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, PINTURA, SOLDAGEM)
ENTRE OUTROS

## Slide 7: MATRIZ DE INSPEÇÃO
TIPO | RESPONSÁVEL | PERIDICIDADE | FORMULÁRIO
INSPEÇÃO DE EPI | JOAQUIM | SEMANAL | F-SEG-001
AREA DE VIVENCIA - OBRA | JOSE | MENSAL | F-SEG-002

## Slide 8: EXEMPLOS
REF. | ITEM | DESCRIÇÃO | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO
A |  | DOCUMENTAÇÃO / REQUISITOS |  |  |  | 
NR - 09 | 1 | Apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) |  | X |  | 
NR - 07 | 2 | Apresentar Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) | X |  |  | 
NR - 18 | 3 | Apresentar Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT), específico para obras quando aplicável |  |  | X | 
NR - 05 | 4 | Empresa tem CIPA e esta cumprindo calendário, se não tiver CIPA deve ter DESIGNADO? | X |  |  | 
NR - 04 | 5 | Registro do SESMT no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. | X |  |  | 
NR - 18 | 6 | O plano de emergência encontra-se exposto e atualizado? | X |  |  | 
GERAL | 7 | Foram realizados DS periodicamente? | X |  |  | 
GERAL | 8 | Serviços especificos como trabalho em altura, escavação, espaço confinado, trabalhos a quente, eletricos e movimentação de carga acima de 10ton., possuem APR |  |  | X | 

## Slide 9
E |  | CANTEIROS E AREAS DE VIVENCIAS | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO
NR - 18 | 27 | O canteiro de obras é dotado de kit de 1° socorros? | X |  |  | 
NR - 18 | 28 | O canteiro de obras é dotado lixeiras de Coleta seletiva? | X |  |  | 
NR - 18 | 29 | O canteiro de obras é dotado de extintores de incêndio em número suficiente, devidamente sinalizados? | X |  |  | 
NR - 18 | 30 | O canteiro de obras possui cobertura com telha de barro, fibrocimento(sem amianto) ou metálica ? | X |  |  | 
NR - 18 | 31 | O limítrofe do canteiro é cercado com mourões e fios de arame liso ou cerquite? | X |  |  | 
NR - 18 | 32 | Os materiais tóxicos, corrosivos, explosivos, inflamáveis, recipientes de gases estão armazenados em locais seguros, apropriados e sinalizados? | X |  |  | 
NR - 18 | 33 | Resíduos e armazenamento de madeira e aço estão devidamente estocados e identificados | X |  |  | 
NR - 18 | 34 | As áreas de armação, carpintaria, soldagem e outras que ofereçam risco ao manuseio são delimitadas, cobertas e niveladas? Possui boa iluminação adequada? | X |  |  | 
NR - 18 | 35 | O canteiro é dotado de meio de comunicação externo? | X |  |  | 
NR - 17 | 36 | As salas que compõe o canteiro de obras possuem boa iluminação. |  | X |  | 
EXEMPLOS

## Slide 10
G |  | CARPINTARIA | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO
NR - 18 | 59 | A serra é dotada de mesa que possui fechamento de suas faces inferior |  |  |  | 
NR - 18 | 60 | A carcaça do motor está aterrada eletricamente; |  |  |  | 
NR - 18 | 61 | O disco da serra está em boas condições para o trabalho (não possui trincas, dentes quebrados ou empenados); |  |  |  | 
NR - 18 | 62 | A serra possui coifa protetora do disco; |  |  |  | 
NR - 18 | 63 | A serra possui coletor de serragem; |  |  |  | 
NR - 18 | 64 | As lâmpadas de iluminação da carpintaria estão protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas (por exemplo: proteção gradeada); |  |  |  | 
NR - 18 | 65 | A carpintaria possui piso resistente, nivelado e antiderrapante; |  |  |  | 
EXEMPLOS

## Slide 11
C |  | EPI | SIM | NÃO | NA | OBSERVAÇÃO
NR - 18 | 20 | Os colaboradores estão utilizando EPI basicos(capacete, calçados, luvas,capacetes com jugular e óculos)? |  | X |  | 
NR - 18 | 21 | Os colaboradores estão utilizando EPI específicos(protetor facial, protetor auricular, mascaras, respiradores, outros)? | X |  |  | 
NR - 18 | 22 | Os colaboradores estão utilizando uniformes reflexivos | X |  |  | 
NR - 18 | 23 | Os colaboradores estão utilizando cintos de segurança em trabalhos em altura? |  |  | X | 
EXEMPLOS

## Slide 12: ACOES CORRETIVAS
DESVIO / NÃO CONFORMIDADE | NORMA | SETOR | CORREÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA PARA CONCLUSÃO | ACOMPAMHAMENTO
ILUMINAÇÃO INADEQUADA | NR-17 | ADMINISTRATIVO | COLOCAR LAMPADA COM MAIOR LUMINOSIDADE | JOSE | 20/05/2018 | OK
FALTA DE PPRA | NR-9 | RECURSOS HUMANOS | ELABORAR E IMPLEMENTA PPRA | JOAQUIM | 15/06/2018 | EM ANDAMENTO
FALTA DE PROTEÇÃO NA LUMINÁRIA | NR-18 | CARPINTARIA | COLOCAR GRADE NA LUMINÁRIA | MANOEL | 22/05/2018 | OK
COLABORADOR SEM EPI - CAPACETE DE SEGURANÇA | NR-6 | CENTRAL DE ARMAÇÃO | SOLICITAR A UTILIZAÇÃO E REALIZAR TREINAMENTO | MARIA | 23/05/2018 | SOLICITAR REALIZAÇÃO

## Slide 13
INSPEÇÃO DE ROTA - SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | CLIENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  | 
 |  |  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mês: |  |  |  | Semana: |  |  |  |  |  | a |  |  |  | Relizado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Sinalização Geral e Avisos |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. Segurança do Trânsito |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3. Permissão para Trabalho |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4. Proteção de Máquinas/ Ferramentas |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5. Equipamentos Controle de Emergência |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Visibilidade |  |  |  |  |  |  |  | X | 2.1 Faixas de Pedestres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3.1 PT emitida? |  |  |  |  |  | X | 4.1 Estado geral das ferramentas |  |  |  |  | X |  | 5.1 Extintores |  |  |  |  |  |  | X
1.2 Distribuição |  |  |  |  |  |  |  | X | 2.2 Velocidade dos veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3.2 Análise de risco |  |  |  |  |  | X | 4.2 Proteção de partes girantes |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 Compreensão |  |  |  |  |  |  |  | X | 2.3 Respeito aos pedestres |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 3.3 Área liberada |  |  |  |  |  | X | 4.3 Sinalização e cadeado para isolamento de fontes de energia |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Gráfico Radar |  |  | 
Média Geral: | 4,80 | Conceito: | BOM
Chart: 
| 1. Sinalização Geral e Avisos | 2. Segurança do Trânsito | 3. Permissão para Trabalho | 4. Proteção de Máquinas/ Ferramentas | 5. Equipamentos Controle de Emergência | 6. Cabos Elétricos | 7. Ordem, Arrumação e Limpeza | 8. Plataformas e andaimes | 9. Isolamento de Área | 10. Ações Motivacionais | 11. Gerenciamento Resíduos | 12. Painéis Elétricos/ Inst. Temporárias | 13. Cilindros de Oxi-acetileno | 14. Higiene e Saúde | 15. Equip. de Proteção EPI / EPC
 | 5 | 5 | 5 | 4.6667 | 5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 4.75 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.4
EXEMPLOS